附件一：地下室顶板结构体系比较

| 序号 | 项 目 | 梁板结构 | 大板+柱帽+明梁 | 钢木箱体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用功能 | 不受限制 | 不受限制 | 可以任意隔断使用 |
| 2 | 防裂效果 | 一般 | 一般 | 类似钢屑砼，更好 |
| 3 | 净空高度 | 一般 | 相对增高200mm/层 | 相对增高300mm/层 |
| 4 | 设备安装方便程度 | 麻烦 | 比较好 | 更好 |
| 5 | 结构自重 | 重 | 减轻 | 再次减轻 |
| 6 | 砼耗量（8.4柱网，2米覆土） | 钢筋60Kg 砼0.39m | 钢筋50Kg 砼0.43m | 钢筋35Kg 砼0.30m |
| 7 | 室内装饰 | 正常 | 比梁板节约70%左右 | 光滑楼顶无须装饰 |
| 8 | 施工进度 | 正常 | 缩短工期约四分之一 | 缩短工期约三分之一 |
| 9 | 顶板造价 | 100% | 95% | 85% |