现浇砼空心楼盖内膜比较

| 序号 | 项 目 | 蜂巢芯（GBF） | 模壳 | 钢木箱体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用功能 | 不受限制 | 不受限制 | 可以任意隔断使用 |
| 2 | 隔音效果 | 降低15dB | 降低10dB | 降低25dB（封闭空腔） |
| 3 | 净空高度 | 相对增高300mm/层 | 相对增高300mm/层 | 相对增高400mm/层 |
| 4 | 对吊车依赖度 | 大，每次只能吊1-2块 | 小 | 极小 |
| 5 | 内膜自重 | 重 | 减轻 | 再次减轻 |
| 6 | 砼耗量（8.4柱网，2米覆土） | 钢筋40Kg 砼0.39m | 钢筋42Kg 砼0.43m | 钢筋38Kg 砼0.38m |
| 7 | 室内装饰 | 比梁板节约80%左右 | 比梁板节约70%左右 | 光滑楼顶无须装饰 |
| 8 | 施工进度 | 缩短工期约四分之一 | 缩短工期约四分之一 | 缩短工期约三分之一 |
| 9 | 是否二次抹灰 | 需要，每平方增加20元 | 需要，每平方增加30元 | 不需要 |
| 10 | 安装费用 | 一般不需抗浮，但要胶带黏贴，10元/个 | 不需 | 不需要抗浮 |
| 11 | 内模造价（个） | 138 | 88 | 110 |
| 12 | 拆模后外观效果 | 会有内膜上浮造成的水泥浆需铲除 | 操作不当会造成内膜局部破裂，影响外观 | 平整光滑 |
| 13 | 耐久性 | 受力变形底板会脱落 | 菱镁材质，遇潮湿环境会脱落 | 好 |
| 14 | 技术服务 | 无法现场配合设计 | 无法现场配合设计 | 有专职设计人员及现场服务 |
| 15 | 工程造价 | 125% | 115% | 100% |